## Slide 1: Rapporteringsplikt til DSB
Yara skal varsle og rapportere prosessikkerhetsrelaterte ulykker og tilløp til DSB
-Etter forskrift om håndtering av farlig stoff §20
  Umiddelbart varsle om større ulykker
  Uhell og ulykker skal snarest mulig rapporteres til DSB
-Etter storulykkeforskriften §13
  Ved storulykke: Så snart som praktisk mulig, underrette tilsynsmyndigheter
  Ved ulykkeshendelser og tilløp til ulykkeshendelser som under ubetydelig endrede omstendigheter kunne ha ført til en storulykke
En storulykke er definert som en hendelse der det inngår ett eller flere farlige kjemikalier, som oppstår i en storulykkevirksomhet og som får en ukontrollert utvikling som umiddelbart eller senere medfører en alvorlig fare for mennesker, miljø eller materielle verdier. En slik hendelse kan for eksempel være et utslipp, en brann eller en eksplosjon.
Rapportering av uhell og ulykker er pålagt i
henhold til følgende forskrifter:
Forskrift om håndtering av farlig stoff § 20
Storulykkeforskriften § 13

## Slide 2: Rapporteringsplikt – forts.
Eksempler på hendelser som skal meldes inn (elektronisk skjema) i henhold til forskrift for farlig stoff:
  Utilsiktet utslipp av farlig stoff, i større mengde enn hva
  virksomheten regner som spill
  Brann der farlig stoff er involvert
  Eksplosjon i farlig stoff
De stoffene som er underlagt rapportering i henhold til §13 kan sees i elektronisk skjema for rapportering.
For virksomheter som er omfattet av Storulykkeforskriften gjelder i tillegg en plikt til å rapportere inn tilløp til ulykkeshendelser som under ubetydelig endrede omstendigheter kunne ha ført til storulykke.
Veiledning for rapportering av Uhell og ulykker i henhold til Storulykkeforskriften og Forskrift om håndtering
av farlig stoff: Link

## Slide 3: Skal hendelse varsles og rapporteres ihht. forskrift om håndtering av farlig stoff §20 ?
Beskrivelse av rapportering til DSB - Link
Involvert stoff er klassifisert i henhold til tabellene her?
NEI
Ikke rapporteringspliktig eller varslingspliktig i henhold til §20, men sjekk rapporterings-/varslingsplikt i henhold til §13
JA
Ga hendelsen oppmerksomhet i media?
DSB blir varslet (sms) av felles industrivern på vakttelefon 482 12 000
JA
Var dette en hendelse som i Synergi skal klassifiseres som en TIER 1 hendelse (Ulykke/skade/brudd
Rapporter på elektronisk skjema til DSB
I synergisak: Kryss av for «Rapportert til myndigheter» .
JA
Var dette en hendelse som i Synergi skal registreres med potensiell alvorlighetsgrad 1,2 eller 3 og i rødt område i risikomatrisen?
NEI
Rapporter på elektronisk skjema til DSB
I synergisak: Kryss av for «Rapportert til myndigheter» .
Ikke varsling- eller rapporteringspliktig i henhold til §20, men vurder om hendelsen må rapporteres i henhold til storulykke forsrkfiten §13
TIER 1
Hendelser med potensiale for TIER 1, i rødt område, rapporteres

## Slide 4: Skal hendelse rapporteres i hht. Storulykke forskriften §13 ?
1.Stoffmengde involvert i hendelse ≥ 5% av mengde i kolonne 3 i vedlgg1 (avh. av klassifisering)
Rapporter på elektronisk skjema til DSB der dette er mulig, hvis ikke mulig; send mail.
I synergisak:
Angi «Styrende dokumentasjon – krav»: «Storulykkeforskriften.
Kryss av for «Rapportert til myndigheter» .
2.Dødsfall
JA
Nei
JA
3. 1 skadd person utenfor Yara-land (virksomhet)(sykehus>24t)
Nei
4. 6 skadde person innenfor Yara-land (virksomhet) (sykehus>24t)
JA
JA
5. Evakuering eller portforbud i mer enn 2 timer (Personer x timer ≥ 500)
JA
6. Bolig utenfor virksomhet ble skadet og ubeboelig
7. Materielle skader innenfor virksomheten ≥ 2 mill. €
8. Materielle skader utenfor virksomheten ≥ 0,5 mill. €
JA
JA
Nei
Nei
Nei
Nei
Nei
9. Omdømme faktisk alvorlighetsgrad 1 og 2
Nei
JA
Nei
Kunne ubetydelig endrede omstendigheter ført til en eller flere konsekvensene 1 – 8 (*) ?
Hendelse er ikke rapporteringspliktig til DSB iht. storulykkeforskriften.
Nei
Virksomhet = Yara, Yara ansatte og personer som jobber
direkte eller indirekte for Yara
Yara severity
(indikasjon)
Omdømme 1,2,3
Miljø 1,2,3
Person 2
Person 4
Person 4, men
flere berørte
Omdømme 3?
Kostnader 4
Omdømme 3?
Kostnader 3
Kostnader 4
Omdømme 3?
(*) Bruk PSIF tankegang, men vurder hendelser helt ned til
potensiell severity 3. Ingen barrierer kunne stoppet konsekvensen
i å inntre ved ubetydelige endrede omstendigheter
Hendelser som under ubetydelige
endrede betingelser kunne gitt
konsekvenser med alvorlighetsgrad
1,2 eller 3 og som er i risiko-område
rødt skal varsles
Hvordan varsle/rapportere: Se slide,
siste side
TIER 1

## Slide 5: Varsling/rapportering
Fra DSBs veiledning til storulykkeforskriften:

## Slide 6: Farlig stoff – klassifisering
Fra DSBs veiledning til forskrift for farlig stoff, vedlegg 1:
Forts neste side

## Slide 7: Farlig stoff – klassifisering, forts.