## Slide 1: Generell støydemping – øreklokker og ørepropper
Øreklokker og ørepropper beskytter hørselen ved å redusere støynivået som når øret. Begge typer kan gi god beskyttelse, forutsatt riktig valg og korrekt bruk.
Øreklokker gir stabil og forutsigbar demping, er enkle å bruke og godt egnet der man ofte tar hørselsvernet av og på. Ørepropper gir effektiv demping ved riktig tilpasning, er lette å bruke sammen med annet verneutstyr og passer godt ved langvarig støyeksponering.
SNR (Single Number Rating) angir den gjennomsnittlige støydempingen i desibel (dB) som hørselsvernet gir. Høyere SNR betyr større demping, men riktig bruk og komfort er avgjørende for faktisk beskyttelse.
Valg av hørselsvern bør tilpasses støynivå, arbeidsoppgaver og brukstid.

## Slide 2: Vedlegg 3 Hørselvern I henhold til Norsk Olje og gass sine anbefalte retningslinjer: https://www.offshorenorge.no/faginnhold/retningslinjer/arkiv/helse-arbeidsmiljo-og-sikkerhet/arbeidsmiljo/114-anbefalte-retningslinjer-for-handtering-av-horselsskadelig-stoy/
Gjennomsnittlig lydnivå dB(A) | Maks lydnivå dB(C) Peak | Anbefalt oppholdstid | Hørselvern
>110 | >140 | Opphold ikke anbefalt | Opphold ikke anbefalt
106-110 |  | 30 min. per skift | Dobbelt hørselvern, både øreklokker og ørepropper. Ved opphold kortere enn 10 min. enkelt hørselvern.
101-105 |  | 2 timer per skift | 
96-100 |  | 6 timer per skift | 

## Slide 3: Demping - Øreklokker
Gjennomsnittlig demping, SNR = 32 dB
Høyfrekvent lyd = 33 dB
Mellomfrekvent = 31 dB
Lavfrekvent lyd = 23 dB
Gjennomsnittlig demping, SNR = 34 dB
Høyfrekvent lyd = 40 dB
Mellomfrekvent = 32 dB
Lavfrekvent lyd = 22 dB

## Slide 4: Demping - Ørepropper
Gjennomsnittlig demping, SNR = 36 dB
Høyfrekvent lyd = 34 dB
Mellomfrekvent = 34 dB
Lavfrekvent lyd = 31 dB
Gjennomsnittlig demping, SNR = 20 dB
Høyfrekvent lyd = 18 dB
Mellomfrekvent = 19 dB
Lavfrekvent lyd = 19 dB

## Slide 5: Dobbelt hørselvern – Demping Oppgitt gjennomsnittlig dempingsverdier - SNR

## Slide 6
Ved høyt støynivå bør denne øreklokken og øreproppen benyttes sammen.
Antatt demping ca. 40 dB.
Legger vi inn ca. 10 dB sikkerhetsmargin blir dempingen ca. 30 dB.

## Slide 7: Reell demping for hørselvern er lavere enn produsentens oppgitte demping spesielt på lavfrekvent lyd
Vi regner i dette tilfellet med 10 dB reduksjon i forhold til produsentens data.
Dvs. minimum 30 dB demping.
120 dB(A) – 30 dB = 90 dB(A).
  Maks oppholdstid før 100% støydose nås etter Arbeidstilsynets regler = 2,5 timer.