## Slide 1: Arbeid i høyden
Standard og beste praksis
Rev. 2025.05.27 Kab

## Slide 2: Arbeid i høyden Alvorlige og dødelig hendelser i Yara 2016/2017
Vera Cruz 11.11.2017
Salitre 06.06 2017
Porsgrunn 28.09.2016

## Slide 3: Arbeid i høyden - fallsikring
Arbeid i høyden - risikovurder, planlegg og tilrettelegg – vær nøye!
  Sele
100% innfesting (innfestet HELE tiden).
  Velg sele med 2 karabiner for bytte av festepunkt.
Husk egenkontroll av utstyr før bruk.
Tilpass selen nøye – bruk kameratsjekk.
Bruk av fallsikring krever dokumentert opplæring
Fotstropper/traumastropper anbefales for avlastning og forhindring av hengetraume.
Velg kollektiv fallsikring (f.eks.rekkverk) fremfor personlig fallsikringsutstyr.
Dersom kollektiv fallsikring ikke er hensiktsmessig, skal det benyttes fallsikring ved arbeid i høyden
  over 2 meter
  under 2 meter ved fare for personskade ved fall
Type fallsikringsutstyr må vurderes ut fra situasjon, f.eks. mulig fallhøyde.
Redningsplan! Klatrehjelm!

## Slide 4: Arbeid i høyden - fallsikring
Falldemper
Krever minimum 6-7 meter fri fallhøyde. Dess lavere forankringspunkt, dess lengre fallhøyde.
Lengde fangline:
2 meter
Fangline
Falldemper:
forlengelse: 2 meter
Sikkerhetssone:
1 meter
Lengde person:
1.85 – 2 meter
Fallblokk
Normalt vil det være hensiktsmessig å benytte fallblokk i høyder under 7 meter. Fallblokken fungerer som en sikkerhetssele; den låser seg ved rykk, men er ellers fleksibel og gir ut line. Krever festepunkt over hodet. Vertikal bruk; unngå pendel (Se brukerveiledning for max vinkelutslag, normalt ca. 30 grader.)
NB! Det finnes egne fallblokker som er godkjent for horisontal bruk.
Bruk av falldemper
Eksempel på falldemper:

## Slide 5: Arbeid i høyden - fallsikring
Forankring
Festepunktet bør være over hodehøyde og vertikalt, om mulig. Gir mindre sannsynlighet for pendel ved fall.
Festepunktet må tåle belastningen av et fall.
Karabinen skal henge «løst og ledig», uten press mot åpnemekanismen.
Pass på at karabinen er skikkelig lukket/låst.
Slynger og tau skal beskyttes mot skarpe kanter
Pendel
Unngå innfesting som kan gi pendelfall
Horisontale eller vertikale sikringsliner
Vurderes ved behov for fleksible festepunkter.
Begrensning i antall samtidige brukere.

## Slide 6: Arbeid i høyden – Fallende gjenstander
Verktøyssikring
Brukes alltid ved arbeid i høyden!
Husk også sikring av annet utstyr.
God tildekking av åpninger (rekkverk og grating) og bruk av kasse
Avsperring – arbeidsområde og underliggende områder
Sperring skal være tydelig og komplett, tilpasset situasjonen og skiltes.
Sperringen skal fjernes når faren fjernes.
Sperringer skal alltid respekteres (eneste unntak: evakuering)!
Bruk av kasser
Til oppsamling av mindre deler.
Unngår eller snuble i å sparke borti småting som ligger
strødd.
Tildekking og sikring av åpninger og rekkverk, f.eks. med nett

## Slide 7: Arbeid i høyden - Stillas
Kun stillasarbeidere kan modifisere stillas.
Dersom modifikasjoner medfører behov for bruk av fallsikring, skal stillaset tilbakeføres til komplett tilstand så snart som mulig.
Dersom det er krav til bruk av sele, skal stillasfirma merke stillaset med blått skilt. Fallsikring skal være i bruk og festet der skiltet passeres.
Dersom det avdekkes mangler som medfører fare for brukerne av stillaset skal stillaset avsperres fysisk og merkes.
Stillas skal ha gode tilkomster, ha sikre arbeidsplattformer og være egnet for arbeidet som skal utføres.
Godkjent stillas ha grønn tag. Ikke godkjent stillas har rød tag (grønn tag er fjernet). Det er kun lov til å entre godkjente stillas.

## Slide 8: Arbeid i høyden - Stillas
Sperrekjetting skal plasseres minst 2 meter fra kanter eller åpninger man kan falle ned i.
Fast sperring er å foretrekke, og den kan plasseres nærmere åpningen enn 2 meter.
Brukere av stillas skal ha opplæring i bruk av stillaset. For entring av grønntagget stillas for inspeksjon/kontroll ol., er det tilstrekkelig å gjennomgå «Førbrukskontroll» (gult skilt).
Der stillaset skal belastes, brukes til løfteoperasjoner og taljing må stillaset være tilpasset denne bruken og bruker må kontrollere at stillaset er tilfredsstillende.
Løftepunkt skal beregnes og tagges.
Ved bruk av fallsikring skal trygge forankringspunkter gås opp.
Ved bruk av personlift skal det alltid benyttes fallsikring – også ved forflytning!

## Slide 9: Arbeid i høyden – Bruk av stige/gardintrapp
Skal kun unntaksvis brukes som arbeidsplattform
Anliggende stige skal alltid sikres før bruk
Alltid 3-punkts-kontakt ved klatring i stige eller gardintrapp
Stige/gardintrapp må stå stødig på fast underlag
Bruk fortrinnsvis stige med rekkverk.
Bruk av stige/gardintrapp i høyden (på strukturer, ved
sjakter/trapper rekkverk,etc.), skal alltid risikovurderes og tiltak
iverksettes før arbeid starter.