## Slide 1: Entrevakt ved Yara Porsgrunn Opplæring, oppgaver og ansvar
Mindre endringer 2026.04.17

## Slide 2: Om kurset
Dette kurset dekker kravene til opplæring av entrevakt, iht. prosedyre L-244 Entring.
Dette kurset eller et tilsvarende entrevaktkurs er obligatorisk for alle som skal være entrevakt ved Yara Porsgrunn.
Kurset holdes av Yara-personell med god kjennskap til forholdene rundt entring. Eksempel på kursbevis er vedlagt som siste slide i dette dokumentet.
Det er satt krav til forkunnskaper før kurset kan gjennomføres, se kap. 1.

## Slide 3: Entrevaktkurs innhold
Krav til entrevakt
Entring
Trange, ledende omgivelser
Entrevaktens oppgaver
Think ahead – Film
Vedlegg: Kursbevis

## Slide 4: 1 Krav til Entrevakt
1. Entrevakten skal ha gjennomført følgende kurs:
  Grunnleggende førstehjelpskurs
  HIP Sikkerhetsklarering
  Ved bruk av fallsikringsutstyr; godkjent fallsikringskurs
  Ved bruk av pusteluft; opplæring for bruk av pusteluft
  Den enkelte virksomhet er ansvarlig for at det foreligger dokumentasjon på gjennomført kurs.
2. L-244 Entring skal være gjennomgått i forkant.
3. Entrevakten skal ha:
  Kjennskap til aktuelt område hvor entring skal gjennomføres
  Kjennskap til aktuelle medier i området
  Opplæring for å bruke aktuelt verne- og redningsutstyr, for å kunne gjennomføre avtalte sikringstiltak og bruke avtalt kommunikasjonsutstyr.

## Slide 5: 2 Entring
Entring: Når en del av kroppen (hvilken som helst kroppsdel) bryter åpningen inn til det lukkede rom/lukkede område (confined space).
Et lukket rom/område (confined space) er definert som et rom/område som:
  er stort nok til at en person kan entre og utføre tildelt arbeid OG
  har begrensende måter å komme seg inn eller ut på (må bruke hendene eller vri på kroppen for å entre inn i rommet/området) OG
  er ikke laget for kontinuerlig opphold.
  Eksempel på lukkede rom/lukkede områder: Tanker, beholdere og rør, kummer mm.
2.1 Definisjoner

## Slide 6: 2 Entring
Farlig atmosfære
Atmosfære i områder hvor det kan ha samlet seg brann-, eksplosjon- eller helsefarlig stoff, eller det kan være mangel på oksygen.
Entring Nivå 1 og 2
2.1 Definisjoner

## Slide 7: 2 Entring
Spesiell signatur fra driftssjef er påkrevd
Klargjøring fra drift dokumenteres
  Utstyr tømt og rengjort for farlige stoffer
  Isolasjonspunkter er frakoblet eller blindet.
  Dette er dokumentert i isolasjonssertifikatet
Relevante gassmålinger foretas og dokumenteres på AT (før entring/ved fornying/fortløpende) (Gjelder Nivå 2)
Anvisning ved førstegangsentring (før entremøte).
SJA skal gjennomføres
Entremøte
Redningsplan skal utarbeides.
Kravene for entring skal sikre at personell ikke utsettes for farer som:
  Giftige, helsefarlige, etsende stoffer
  Mangel på oksygen
  Bevegelige deler
2.2 Krav ved entring

## Slide 8: 2 Entring
Det skal vurderes om driftssjef/driftsvakt (utenom dagtid) skal delta på entremøte
Entrevakten skal kunne bruke avtalt kommunikasjonsutstyr og verne- redningsutstyr, samt ha skriftlig oversikt (navneliste) over hvem som befinner seg på innsiden.
2.2 Krav ved entring forts.
Entrevakten skal ha på seg en gul synlighetsvest merket med «entrevakt».
Åpne innganger til lukkede rom/lukkede områder skal sperres med nett og merkes når de ikke er i bruk.

## Slide 9: 2 Entring
  Drift er ansvarlig for gjennomføring av og dokumentasjon fra møtet.
  Alle deltakere skal signere.
  Entrevakt(ene) og verneombud skal alltid delta, sammen med drift og utførende personell.
  Følgende vurderes:
      Behov for en ekstra person tilstede og om denne skal ha samme verneutstyr som de som entrer
      Redning og evt. behov for bistand fra beredskapen
Gjennomgang av klargjøring (eksempelvis blindingsliste/isolasjonspunkter), rengjøring og gassmåling
Tiltak ved bruk av elektrisk utstyr i trange ledende omgivelser
Håndtering av evt. radioaktive kilder.
Utlufting; Luker, stusser osv. skal stå åpne for å sikre lufting
Sikring av evt. skarpe kanter, som f.eks. røreverkblad
Antall entrevakter (alltid minst én). Gjennomgang av entrevakten(e)s ansvar og oppgaver (varsling, kommunikasjon, navneliste, vest, bruk av verne- og redningsutstyr, andre sikringstiltak) .
2.3 Entremøte

## Slide 10: 2.4 Redningsplan for entring
2 Entring
Redningsplanen skal beskrive:
  Varsling
  Redning (f.eks. behov for å feste en livline fra sikkerhetssele til et fast punkt på utsiden av apparatur, behov for utstyr til å heise ut personer osv.)
  Evt. beskrivelse av objektet (tank) med bilde
  Beskrivelse av tilkomst for redning
  Type redningsutstyr som skal benyttes må være tilgjengelig
  NB! Dersom beredskapen skal inngå i redningsplanen, skal de kontaktes i god tid i forkant.
Redningsplanen kan være enkel, og må fungere i praksis!
Personell som skal benytte redningsutstyr må ha opplæring i dette.

## Slide 11: 3 Trange, ledende omgivelser
Trange omgivelser: Du ikke kan bevege seg fritt der jobben skal gjøres, eller ved inngang/utgang til der jobben skal gjøres. Eksempler på slike områder er tanker, beholdere, rørledninger, mannhull, sjakter eller trange maskin og ventilasjonsrom.
Ledende omgivelser: Du er i stor grad er omgitt av metall der jobben skal utføres. Dette metallet kan bli strømførende ved feil på elektrisk utstyr. Det kan også være et område med høy fuktighet og temperatur.
Når du jobber i trange ledende omgivelser vil det være vanskelig å unngå at større deler av kroppen kommer i kontakt med metall når du beveger deg. Det kan derfor være vanskelig å komme løs hvis metallet blir strømførende. Se også vedlegg 10 til L-210.
3.1 Definisjon

## Slide 12: 3.2 Eksempler
3 Trange, ledende omgivelser

## Slide 13: 3.3 Krav til bærbart elektrisk utstyr
Krav til strømforsyning
  Strømkilden (Skilletrafo eller SELV-krets) skal alltid være plassert på en armlengdes avstand utenfor det trange området.
  Alle lamper skal være forsynt med 24V eller batteridrevet
  Kun 1 –ett- elektrisk utstyr kan være tilkoblet per skilletrafo.
  Unngå bruk av skjøteledninger, hvis mulig. Flere skjøteledninger skal ikke koples sammen.
  Ledninger skal rulles ut i før tilkopling.
Krav til håndverktøy
  Skal være klasse II verktøy, «dobbeltisolert»
  Bruk av luft- eller batteridrevet verktøy anbefales der det er mulig.
  Elektrisk verktøy og skjøteledninger skal være helt og i god stand.
  Dette skal alltid kontrolleres før bruk.
Kontakt elektroansvarlig for området ved behov for avklaringer.
3 Trange, ledende omgivelser

## Slide 14: 4. Entrevaktens oppgaver
4.1 Før entring kan gjennomføres
4.2 Under entring
4.3 Ved stopp eller stans
4.4 Ved uønsket hendelse
4.5 Etter entring
4.6 Eksempel på navneliste

## Slide 15: 4 Entrevaktens oppgaver 4.1 Før entring kan gjennomføres
Delta på entremøte
Ved bruk av radio: radiosjekk med utførende, kontrollrom osv.
Klargjøre skriftlig oversikt over hvem som til enhver tid befinner seg i entret område.
Avtale stoppsignal med utførende
Være kjent med krav ved nødsituasjoner, herunder alarm og varslingsrutiner
Gjøre seg kjent med hvor nærmeste nøddusj/øyespyler er
Ha kjennskap til arbeidsoperasjonen som skal utføres
Sjekke at rømningsveier er funksjonelle og kjent av involvert personell
Påse at nødvendig redningsmateriell er klargjort (sikkerhetsline, redningssele, EX-godkjent lommelykt + +)
Sette seg inn i hvordan aktuelle gassdetektorer fungerer

## Slide 16: 4 Entrevaktens oppgaver 4.2 Under entring
Være ikledd gul vest merket «Entrevakt»
Være tilstede hele tiden mens arbeidet pågår
Til enhver tid ha kontroll på antall og hvem som har «entret». Se kap. 4.6 for eksempel på Navneliste.
Overvåke arbeidsstedet og omgivelsene og stoppe arbeidet om nødvendig (for eksempel ved utslag på gassmålere, endringer i værforhold, lysforhold e.l.)
Ha kontinuerlig kontakt (visuelt eller radio) med involvert personell
Ikke ta aktivt del i arbeidet

## Slide 17: 4 Entrevaktens oppgaver 4.3 Ved pause/stopp
Dersom entrevakten må forlate arbeidsstedet eller at entringen stoppes av andre årsaker skal:
  Utførende umiddelbart trekkes ut av «entret» område
  Åpning til «entret» område skal sperres av
  Entrevakt overlevere navneliste til utførende arbeidsleder
  Utførende kan ikke gjenoppta entring før entrevakt er tilbake

## Slide 18: 4 Entrevaktens oppgaver 4.4 Ved uønsket hendelse
Stoppe arbeidet
Varsle de som entrer
Ringe nødnummer 35922444 , samt kontrollrom
Mønstre i henhold til alarm- og varslingsinstruks
Redde liv uten å utsette seg selv for risiko
Sikre utstyr/ arbeidsstedet

## Slide 19: 4 Entrevaktens oppgaver 4.5 Etter at entring er gjennomført
Hvis radiokommunikasjon med kontrollrom eller tilsvarende:
  Melde fra at entring er gjennomført og avsluttet
Overlevere navneliste til utførende arbeidsleder
Påse at evt. redningsmateriell tilbakeleveres i funksjonell tilstand
Påse at utførende har ryddet arbeidssted
Sjekke at evt. åpning er tilstrekkelig sikret.

## Slide 20: 4 Entrevaktens oppgaver 4.6 Eksempel på navneliste
Entrevakten skal til enhver tid ha en skriftlig oversikt over hvem som befinner seg inne i entret område (navn og firma).
Navnelisten skal alltid følge arbeidstillatelsen.

## Slide 21: 5 Think ahead – Film
Entring – Bursdagsfeiring

## Slide 22
Entrevaktskurs gjennomført
Dato:
Navn:
Firma:
Signatur kursleder:
Kursbevis
Yara Porsgrunn